АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОКАЧИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от_____________ №___________

Об утверждении Порядка выдачи

разрешения (ордера) на производство

земляных работ на территории

города Покачи

## В соответствии с пунктом 25 статьи 16  Федерального  закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011 №613 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований», пункта 2.2.1 Правил благоустройства и озеленения территории города Покачи, утвержденных решением Думы города Покачи от 09.06.2008 № 58, с целью сохранения благоустройства города Покачи:

## 1. Утвердить Порядок выдачи разрешения (ордера) на производство земляных работ на территории города Покачи (приложение).

## 2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города Покачи осуществлять оформление разрешений (ордеров) на производство земляных работ в соответствии с утвержденным Порядком.

3. Постановления главы города Покачи от 25.05.2006 №209 «О производстве земляных работ на территории города Покачи», от 04.06.2007 №355 «О  внесении изменений в постановление главы города Покачи от 25.05.2006 № 209 «О производстве земляных работ на территории города Покачи», от 26.09.2008 №588 «О внесении дополнения в постановление главы города от 25.05.2006 № 209 «О производстве земляных работ на территории города Покачи» признать утратившими силу.

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

5. Постановление опубликовать в  газете «Покачевский вестник».

6. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы города В.Г. Казанцеву.

Глава города Покачи                                                                      Р.З. Халиуллин

Приложение

к постановлению администрации

города Покачи

от____________ №______

Порядок

выдачи разрешения (ордера) на производство

земляных работ на территории города Покачи

1.Общие положения

## 1.1 Порядок выдачи разрешения (ордера) на производство земляных работ на территории города Покачи (далее - Порядок) устанавливает общий порядок к оформлению документов и  выдачи разрешения (ордера) на производство земляных работ на территории города Покачи при капитальном, текущем и аварийном ремонте инженерных сетей и коммуникаций, дорог, а также при проведении инженерно-геологических изысканий и проведении земляных работ в непосредственной близости от действующих подземных инженерных сетей и коммуникаций различного назначения.

1.2. Настоящий Порядок обязателен для всех организаций, ведущих работы, указанные в пункте 1.1, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности.

## 1.3. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:

- земляные работы - производство работ, связанные со вскрытием грунта на глубину более 30 сантиметров, забивкой и погружением свай при возведении объектов и сооружений всех видов, подземных и наземных инженерных сетей, коммуникаций, а равно отсыпка грунтом на высоту более 50 сантиметров;

## - аварийный ремонт - работы по  ремонту подземных коммуникаций, связанные с доступом к ним и разрытием грунта, направленные на устранение аварии на инженерных сетях;

- капитальный ремонт - работы, связанные с ремонтом инженерных сетей, которые не влечет за собой изменение параметров линейных объектов или их участков, изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов и при котором не требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов;

- текущий ремонт –   систематически и своевременно проводимые работы по предупреждению износа конструкций инженерных сетей, а также работах по устранению мелких повреждений и неисправностей.

1.4. Настоящий Порядок не распространяется на производство следующих работ:

- текущего ремонта и окраски фасадов зданий, проведения реконструктивных работ по изменению элементов фасадов зданий (устройство тамбуров, входов, балконов, лоджий, дверных и оконных проемов, замена столярных элементов фасадов и др.), а также перепланировки помещений, установки                строительных               лесов,       временных        ограждений

использовании территории для складирования материалов и конструкций при условии отсутствия земляных работ;

- текущего ремонта и обслуживания коммуникаций в подземных коллекторах городскими эксплуатационными организациями;

- установки нестационарных (некапитальных) объектов (палаток, киосков, боксовых гаражей) площадью не более 20 кв. м, собранных из конструктивных элементов или установленных без сборки конструктивных элементов на месте и без устройства заглубленных фундаментов и подземных помещений, а также предусматривающих возможность переноса объекта без разрушения (изменения) несущих конструкций и ограждающих элементов;

- текущего ремонта газонов, зеленых насаждений, малых архитектурных форм и других элементов обустройства городской среды.

1.5. В  случае    нарушения      настоящего    Порядка,  применяются  меры действующего законодательства.

2. Порядок к оформлению документов и выдачи разрешения (ордера)

на производство земляных работ

2.1. Производство земляных работ на территории города допускается при наличии разрешения (ордера), выданного управлением архитектуры и градостроительства  администрации города Покачи. Разрешение (ордер) оформляется на основании заявления заказчика (застройщика) или, по его поручению, подрядчика по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

2.2. Для получения разрешения (ордера) на производство земляных работ к заявлению прилагаются следующие документы:

- копия свидетельства  о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

- схема производства работ, согласованная с соответствующими эксплуатирующими организациями;

- схема движения транспорта и пешеходов, согласованная с государственной инспекцией по безопасности дорожного движения (при необходимости);

- генеральный план участка строительства с нанесением существующих элементов благоустройства и озеленения, перечнем предполагаемых работ, в том числе по благоустройству и озеленению;

- копия разрешения на снос (вырубку) зеленых насаждений;

- гарантийное письмо о выполнении работ по восстановлению дорожных покрытий, благоустройства, озеленения согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

- приказ заказчика (подрядчика) о назначении ответственных лиц, осуществляющих технический надзор за производством работ;

- подписку ответственного лица, осуществляющего производство работ согласно приложению 3 к настоящему Порядку;

- график производства работ (при составлении графика необходимо учитывать сроки, необходимые для принятия решения, подготовке и выдачи разрешения (ордера) на производство земляных работ).

2.3. При строительстве протяженных участков разрешение (ордер) на производство земляных работ выдается на отдельные участки с установлением сроков работ на каждый участок.

2.4. После получения всех соответствующих материалов и согласований управление архитектуры и градостроительства администрации города Покачи в течение двух недель рассматривает представленные заявителем документы и материалы и принимает решение о выдаче разрешения (ордера) на производство земляных работ или  об отказе в выдаче такого документа. Разрешение (ордер) оформляется по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку.

2.5. Срок действия разрешения (ордера) устанавливается в соответствии с графиком производства работ.

2.6. Разрешение (ордер) на производство земляных работ подготавливается в двух экземплярах, один из которых выдается заявителю, второй хранится в управлении архитектуры и градостроительства администрации города Покачи. Управление архитектуры и градостроительства администрации города Покачи ведет реестр выданных разрешений (ордеров) на производство земляных работ в электронном виде.

2.7. При невозможности выполнения работ в установленный срок действия разрешение     (ордер)             подлежит  продлению. Документы на продление      представляются в управление архитектуры и градостроительства администрации города Покачи не менее чем за 14 дней до истечения указанного в разрешении (ордере) срока окончания работ.

2.8. Продление срока действия разрешения (ордера) осуществляется на основании заявления, ранее выданного разрешения (ордера), нового графика производства работ и схемы участка работ с указанием выполненных и незавершенных работ.

2.9. При изменении организационно-правовой формы организации заказчика или передаче подряда на строительство другой организации разрешение (ордер) подлежит перерегистрации в трехдневный срок.

2.10. В случае возникновения аварийной ситуации на подземных коммуникациях, эксплуатирующей службе рекомендуется начинать аварийные работы по телефонограмме или по уведомлению управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Покачи и управления архитектуры и градостроительства администрации города Покачи о необходимости производства аварийных земляных работ, с последующим оформлением разрешения (ордера) в 3-дневный срок.

2.11. Оформление разрешения (ордера) на производство земляных работ производится в течение 72 часов с момента начала аварийно-восстановительных работ при наличии следующих документов:

- заявления согласно приложению 1 к настоящему Порядку;

- гарантийного письма о выполнении работ по восстановлению дорожных покрытий, благоустройства, озеленения согласно приложению 2 к настоящему Порядку;

- схемы участка работ;

- копий уведомлений, направленных в эксплуатирующие организации.

3. Оформление исполнительной документации

3.1. На все построенные, реконструированные, отремонтированные  подземные инженерные сети и сооружения строительная организация в процессе строительства до обратной засыпки составляет исполнительные чертежи.

3.2. Исполнительная геодезическая съемка выполняется в масштабе 1:500 в соответствии с требованиями СП 11-104-97 и в соответствии с утвержденным порядком производства исполнительных съемок законченных строительством (реконструкцией) объектов.

3.3. Один экземпляр исполнительной документации представляется в управление архитектуры и градостроительства администрации города Покачи для внесения в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности не позднее 14 календарных дней после окончания работ.

3.4. Организации, эксплуатирующие подземные инженерные сети и коммуникации, обязаны:

- иметь исполнительные чертежи, принадлежащих им подземных сооружений и коммуникаций;

- систематически проводить их инвентаризацию.

Приложение 4

к Порядку выдачи разрешения (ордера)

на производства земляных работ

на территории города Покачи

РАЗРЕШЕНИЕ (ОРДЕР)

НА ПРОИЗВОДСТВО ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

№ _____                         					     от ____________ 20___ года

Выдан __________________________________________________________

(наименование заказчика (застройщика), подрядчика)

____________________________________________________________________

(местоположение объекта)

Работы начать  с «___» _______________ г. и закончить со всеми работами по благоустройству участка, восстановлению поверхности участка дорожного покрытия до «___» ___________________ г.

После  окончания  работ  представить  в  управление архитектуры и градостроительства администрации города Покачи исполнительный чертеж до «___» ___________________ г.

Общие условия:

До начала производства земляных работ необходимо провести все подготовительные работы (устройство ограждения, доставка материалов, конструкций и др.).

В случае, когда производство работ связано с закрытием или изменением маршрутов движения пассажирского транспорта, производитель работ, или заказчик, обязаны довести соответствующую информацию до населения.

Юридические и физические лица, приступающие к производству земляных работ, за сутки до установленного срока начала работ извещают все организации, с которыми были произведены предварительные согласования, о начале работ.

Производство земляных работ в зоне расположения подземных коммуникаций или в непосредственной близости от них (электрических кабелей, линий связи, теплосетей, канализации, водопроводов, газопроводов,  нефтепроводов и др.)    допускается    только  в    присутствии     ответственного

представителя службы эксплуатации, который на месте определит границы разработки грунта вручную.

При обнаружении подземных коммуникаций в процессе разработки грунта, не указанных в проекте, на место должны быть вызваны представители эксплуатирующей службы. Одновременно должны быть приняты меры по защите этих сооружений от повреждений. В случае невозможности принятия таких мер, работы должны быть приостановлены.

При необходимости водоотливных работ из траншей должны быть приняты меры по недопущению загрязнения прилегающей территории и ливневой канализации.

Производство работ, связанных с восстановлением покрытия улиц и дорог общего пользования, выполнятся организациями, имеющими лицензию на право выполнения указанных работ.

Засыпка траншеи производится только после выполнения исполнительной геодезической съемки, в противном случае подрядная строительная организация за свой счет вскрывает необходимое количество шурфов, как правило, на углах поворотов, при пересечении с автомобильными и железными дорогами и с частотой, обеспечивающей необходимость съемки.

Запрещается:

- вскрытие дорожных покрытий и любые разрытия без оформления ордера на производство земляных работ;

- всякое изменение существующего положения подземных сооружений, не предусмотренное проектом, смещение каких-либо наземных сооружений и строений на трассах существующих подземных сооружений без согласования с управлением жилищно-коммунального хозяйства, управлением архитектуры и градостроительства, собственниками коммуникаций и дорог, даже если указанные строения, сооружения мешают производству работ;

-заваливание грунтом и строительными материалами зеленых насаждений, крышек колодцев, водосточных канав и лотков. Должны применяться щиты и короба для обеспечения доступа к люкам и колодцам;

- вырубка деревьев, кустарников и обнажения корней без получения в установленном порядке разрешения на вырубку;

- засыпка кюветов и водостоков, а также устройство переездов через водосточные канавы и кюветы без оборудования подмостковых пропусков воды. Пропуск ливневых и талых вод в местах производства земляных работ входит в обязанности организации, производящей эти работы.

По окончании работ произвести благоустройство участка, восстановление поверхности участка дорожного покрытия, если эти работы велись на участке дорожного полотна.

Ограждения мест производства работ могут быть сняты только после окончания восстановления нарушенного благоустройства и твердого покрытия пешеходных дорожек и улиц.

Ознакомлен: ______________________________________________________

(Ф.И.О. лица, осуществляющего работы, подпись)

Приложение 1

к Порядку выдачи разрешения (ордера)

на производства земляных работ

на территории города Покачи

Начальнику управления архитектуры

и градостроительства администрации

города Покачи

_______________________________

Ф.И.О.

от______________________________

_______________________________

_______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать  разрешение (ордер)  на  право  производства земляных работ на территории города Покачи ____________________________________

(наименование и местоположение объекта, вид работ)

___________________________________________________________________

Схема производства работ согласована    в     установленном     порядке     с заинтересованными организациями.

Работы будут производиться____________________________________________

(наименование организации, сроки производства работ)

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства _______________________

(№ документа)

выдано_____________________________________________________________

(кем, когда)

Производителем работ  назначен  приказом   №   ______   от   «___»______________г.

___________________________________________________________________                                                          (должность, Ф.И.О., образование)

___________________________________________________________________

«___» ________________ г.                                                                                ______________

(подпись)

М.П.

Приложение 3

к Порядку выдачи разрешения (ордера)

на производства земляных работ

на территории города Покачи

ПОДПИСКА

ЛИЦА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО РАБОТЫ ПО ПРОКЛАДКЕ

И РЕКОНСТРУКЦИИ ПОДЗЕМНЫХ СЕТЕЙ

Я, нижеподписавшийся, ___________________________________________________________________

должность, организация

___________________________________________________________________		фамилия, имя, отчество

свидетельствую, что на основании ___________________ № _______________

свидетельства, диплома или удостоверения

выданного в  ___________ году  _______________________________________

наименование учебного учреждения

и во исполнение приказа ___________________________________________________________________

за № _________ от «____» ____________ г. принимаю на себя ответственность по ________________________________________________________________

(наименование работ, местоположение объекта)

___________________________________________________________________

Принимая на  себя  ответственность  за   производство   работ, обязуюсь  соблюдать указанные в разрешении (ордере) условия и выполнить работы в срок, установленный разрешением (ордером).  За  невыполнение обязательств несу ответственность в административном или судебном порядке.

Настоящей подпиской  утверждаю,  что  никаких   запрещений   и ограничений  строительной   практики   ни   в   судебном,   ни  в административном порядке не имею.

Общий стаж  работы  в  строительстве  ______  лет,  в том числе на производстве ____ лет.

Служебный адрес ______________________________________ тел. _________    Домашний адрес ______________________________________тел. __________

«___»_________________ г.                                                          ______________

(подпись)

Сведения и подпись удостоверяю _____________________________________

(подпись руководителя)

М.П.			                                   		 «_____» __________________г.

Приложение 2

к Порядку выдачи разрешения (ордера)

на производства земляных работ

на территории города Покачи

Начальнику управления архитектуры

и градостроительства администрации

города Покачи

________________________________

Ф.И.О.

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО

После    проведения    земляных   /  аварийно - восстановительных  работ

(ненужное зачеркнуть)

на  земельном  участке,  расположенном  по  адресу : _____________________

___________________________________________________________________,

(местоположение объекта)

связанных с ________________________________________________________,

(указать цель проведения работ)

гарантирую    произвести    за   счет   собственных   средств   комплексное восстановление  нарушенного благоустройства (проезжая часть улиц, тротуары,

озеленение и т.д.) с надлежащим качеством в срок до ____________________г.

Заявитель ____________                         _____________________________

(подпись)                                                     (Ф.И.О. заявителя)

М.П.			                                   		 «_____» _________________ г.